杭州市急救中心余杭分中心监护型救护车采购项目

询价采购文件

（项目编号：HZYHZFCG-2020-017）

采购人：杭州市急救中心余杭分中心

采购代理机构：杭州市公共资源交易中心余杭分中心

2020年5月

目     录

供应商注意事项

第一部分 采购公告

第二部分 采购需求

第三部分 供应商须知

第四部分 合同样本

第五部分 响应文件格式

# 供应商注意事项

一、如遇提交响应文件截止推迟、采购需求变动等，采购代理机构将会在网上发布更正公告（通知），请供应商及时关注原采购信息发布媒介！

二、开标时间（提交响应文件截止）以“北京时间”为准。

# 第一部分 采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》、《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》等规定，经杭州市余杭区财政局余财采确[2020]1978号确认书批准，现就杭州市急救中心余杭分中心监护型救护车采购项目进行询价采购。欢迎符合要求并有能力完成本项目的供应商前来响应。

一、项目名称及编号：杭州市急救中心余杭分中心监护型救护车采购项目（HZYHZFCG-2020-017）。

二、采购组织类型：政府集中采购

三、采购方式：询价采购

四、采购内容：

本项目预算270万元。具体要求详见本询价采购文件“第二部分 采购需求”。

五、合格供应商的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商应当具备的条件和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定。

2、具有三类医疗器械经营许可资质；

3、谢绝联合体投标。

六、采购文件获取时间：

2020年5月 19日至2020年5月 21日（双休日及法定节假日除外）

时间：上午：8：30-12：00，下午：13：30-17：00

①如响应方为联合体（如果项目允许联合体投标），则由联合体主办方在政采云进行报名并按要求提供联合体投标文件。联合体其他方不得再提交投标文件，否则视作联合体各方投标无效。

②获取采购文件的时间期限截止之日之后有潜在供应商提出获取采购文件的，采购机构将允许其获取，但该供应商如对采购文件有异议的，应自采购文件获取期限届满之日起七个工作日内且在响应截止时间之前以书面形式向采购人、采购机构提出。

七、采购文件获取形式：

1、 已在浙江省政府采购网注册的正式供应商或临时供应商登陆政采云平台，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件。)

2、注意：

2.1未通过政采云平台申请获取采购文件而以其他方式所得采购文件的供应商，将被视作未参与本项目的采购供应商，投标将被拒绝。

2.2网上获取本项目采购文件的供应商的资格仍需接受采购人或者采购代理机构审查，并在必要时按要求提供原件备查。

2.3本项目中标供应商须在合同签订以前完成浙江省政府采购正式供应商注册入库工作。

2.4澄清、修改等更正补充公告请自行登录浙江政府采购网、杭州市余杭区公共资源交易网、杭州余杭政府门户网站进行下载。

八、保证金

本项目不收取投标保证金。

九、投标说明

1.本项目实行电子投标，应按照本项目采购文件和政采云平台的要求编制、加密并递交响应文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2.投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。

3.投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html）。

十、响应截止时间、地点及要求

本项目于2020年5月22日14：00响应截止。

响应方当在响应截止时间前完成电子响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应截止时间后送达的响应文件，将被政采云平台拒收。

响应方应当在响应截止时间前半小时内将以介质存储的数据电文形式的备份响应文件密封送交到杭州市公共资源交易中心余杭分中心(杭州市余杭区临平南大街265号市民之家三楼)  4   号开标室，逾期送达或未密封将被拒收。

十一、开标时间与地点（授权代表携带本人有效身份证件、授权委托书出席开标会议）：

2020年5月22日  14:00整

杭州市公共资源交易中心余杭分中心 4 号开标室

十二、质疑和投诉：

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

2、接收质疑函的方式：直接递交、传真或邮寄方式。

3、供应商对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门余杭区财政局投诉，联系电话为0571-89180113。

4、质疑函、投诉书范本下载地址：http://www.yhggzy.com.cn/web_news/WebNewsView.aspx?ViewID=326&ID=4991

十三、联系方式：

窗体顶端

1、采购人

采购人名称：杭州市急救中心余杭分中心

地址：杭州市余杭区迎宾路369号5号楼

项目联系人姓名：唐晓平，电话：0571-86249265，传真：0571-86249266

质疑（接收及回复）受理联系人姓名：周雄军，电话：0571- 86249265，传真：0571-86249266

2、采购代理机构

采购代理机构名称：杭州市公共资源交易中心余杭分中心地址：杭州市余杭区临平南大街265号市民之家三楼

项目联系人姓名：许明燕，电话：0571-89360806，传真：0571-86152006

质疑（接收及回复）受理联系人姓名：包梦婕，电话：0571-86164927，传真：0571-86152006

质疑受理地点：杭州市公共资源交易中心余杭分中心（杭州市余杭区临平南大街265号市民之家3楼)。

3、同级政府采购监督管理部门

同级政府采购监督管理部门：杭州市余杭区财政局

地址：杭州市余杭区临平东湖中路236号余杭财税大楼

联系人：杜国强，联系电话：0571-89180113，传真：0571-89180113

第二部分 采购需求

一、项目概述：

本项目为“交钥匙”项目，采购内容包括采购清单中货物供货（含车辆购置税、车辆交强险、商业险及上牌费用）、安装调试、货物验收、培训、质保期内的售后服务等。采购需求清单中未提到，但在实际采购和安装过程中需要配置的各种设备、材料和其他费用等均计入本次报价中。

（一)采购清单：

| 序号 | 品名 | 技术参数及改装要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监护型救护车 | 一.车辆技术参数 1.发动机：M274型 /涡轮增压/4缸 直列 直喷； 2.车辆外观尺寸mm：长*宽*高；5300mm-5400mm*1900mm-2000mm*2350mm-2500mm； 3.燃油种类:汽油； 4.排气量2.0T； 5.排放标准：国六标准； 6.正副驾驶座安全带未系提示； 7.17寸高性能制动卡钳； 8.最大功率km/rpm：155/5500； 9.最大扭距Nm/rpm：350/1250-4000； 10.轴距mm：3430； 11.轮胎尺寸：235/55R17，轮胎载重指数≥99，轮胎速度级别≥V级； 12.方向盘:可变式方向盘； 13.转向:电动机械式动力转向； 14.变速器:7速自动变速器 7G-TRONIC PLUS； 15.额定载客人数：6-7人； 16.制动器：4轮盘式制动 配置ESP、ABS、ASR、BAS、EBD、EBP、CBC系统； 17.全车真皮座椅； 18.电动窗、中控门锁带遥控功能； 19.正副驾驶室双安全气囊； 20.ECO发动机启动/停止功能； 21.后掀背式开门，车顶尾部上方设外场LED照明及高位刹车灯； 22.动态驾驶模式选择（经济/舒适/手动）； 23.医疗舱车厢左侧门盲窗，右侧、厢门、后门装透明玻璃张贴磨纱纸； 24.配备原车DVD导航、倒车雷达、倒车影像系统； 25.铝合金五辐轮毂（5个），全尺寸备胎（共5条轮胎）； 26.右侧中门玻璃窗为可开式窗户； 27.随车钥匙3把； 28.车身外部设220V/16A防水、带防护盖的外接电源插座1个。 二、医疗舱配置 （一）车顶警灯及照明系统 1、车顶前部安装≥100W蓝色LED警灯1套（含前后左右蓝色爆闪灯），外置式，方便维修维护。 2、驾驶室安装分体式警灯警报控制器（单救护音）含对外喊话器 1套，主机安装处需便于日常维护。 3、两侧设蓝色LED警灯，后部安装LED白色照明灯； 4、车头中网位置安装LED蓝色长方形爆闪灯 不少于2盏。 （二）电器系统 1：医疗舱配电采用钥匙点火控制装置，当钥匙开启至二档状态，医疗舱整套供电系统自动连接电瓶电源，全套设备可正常工作，当钥匙退到二档以下或拔出状态，全舱自动断电（起到防止用电器忘关导致电瓶电量流失而无法启动的作用）。 2：为提高整套电路系统安全性，维修、维护方便快捷，医疗舱控制系统采用集成控制，改装电路系统配备集成控制主机箱。 3、医疗舱车顶或后部安装32W紫外线灭菌灯1盏，有定时及自动熄灭功能； 4、医疗舱独立冷、暖空调系统； 5、医疗舱顶部安装1 套强力电动换气系统（安装负压装置的车辆不配置换气系统）； 6、医疗舱内安装LED灯带照明灯，分两组线路，每组需独立控制 ； 7、医疗舱配备1套1000W-2000w车载智能纯正弦波逆变系统，提供24小时不间断电源。 8、医疗舱左侧侧壁上安装交流 220v 五孔插座（含2套USB接口）3-5套，2套直流12V插座（含电压显示） 9、医疗舱顶部安装LED射灯1组 三.车身标识 车身外观根据浙江省救护车统一标识进行设计（采用3M红色强效反光带）。 四.急救舱内部结构配置 1、医疗舱内壁及柜体均采用吸塑材料或玻璃钢材质，整体一次性模具成型工艺设计，柜体其他材料使用不超过3%。材料做到阻燃性好、防酸、易清洗、可消毒，耐磨、耐热。 2、医疗舱地板采用蓝色医疗专用塑胶地板，表面耐摩、防滑、易清洗、可消毒。 3、驾驶室与医疗舱安装一次成形分隔墙（墙内不含任何可燃材质）, 分开前后车厢, 分隔墙上有二个滑行窗，窗户为单边开启（安装负压装置的车辆为固定不可开式透明窗），透明有机玻璃可供前后车厢观望。 4、驾驶室与医疗舱安装前后对讲系统（带喊话器）1套； 5、医疗舱左侧上部及中隔断上部安装一次成形耗材柜。 6、医疗舱左侧后方安装一次成形氧气瓶柜，内可安装2个铝质10L氧气瓶（含0.4MP压力固定输出的减压阀及不锈钢固定件），每车配6个铝质瓶，同型号减压阀压力表10个； 7、医疗左侧舱氧气柜前部（吊柜下方）安装长条物品柜（氧气柜与中隔断之间），柜面铺设不锈钢，柜面宽度适合安装随车配置的医疗设备；柜体下部设可用于急救骨科器材放位置（内高不低于70cm）； 8、医疗舱右前侧中门位置与中隔断处（医生位正前方）安装能放置急救箱的操作平台（急救箱尺寸：长高宽51cm*41cm*20cm台面铺设不锈钢面板）或翻转式支架； 9、医疗舱左侧安装2组德标同一型号氧气终端接口，含湿化瓶（可直接供病人和呼吸机使用）2套，德标呼吸机连接口2个； 10、医疗舱左侧壁预留设备安装位置（内预埋设备固定钢板）供医疗设备安装固定； 11、医疗舱顶部安装滑轨式折叠输液挂架2套； 12、医疗舱顶部安装安全扶手1-2套； 13、医疗舱右侧医生座位后部安装长条柜式座椅，人员座位数2人位（含安全带，软包），座椅与担架平台之间宽度不影响人员侧坐，右后侧装上车安全扶手； 14、长条椅前部安装可调式医生监护座椅，含三点式安全带； 15、医疗舱配备自动上车担架平台（上可放自动上车担架，下可放铲式担架）1套； 16、医疗舱配备自动上车担架(参数见下方自动上车担架详细参数)； 17、医疗舱配备铲式担架、软担架每车各2套； 18、医疗舱安装2KG干粉灭火器1只，驾驶室安装气溶胶灭火器1只，驾驶舱、和医疗舱安全锤各1只； 19、医疗舱中隔断窗户下方安装便携式电动吸引器，每车1套。 | 3辆 |
| 2 | 车载急救呼吸机 | 1、呼吸机主机重量≤0.6kg 2、具有操作和报警中文语音提示； 3、适用于10公斤以上婴幼儿、儿童及成人； 4、气动电控驱动工作模式，气源压力范围：2.7bar-6bar； 5、配备同一型号原装呼吸管路2套； 6、具备救护车壁挂功能，保证车内使用方便和节省车内空间； 7、气源为氧气瓶或救护车中心供氧，配备中心供氧快速接口，切换时无需关闭呼吸机或气瓶； 8、具备无创通气方式和有创通气方式； 9、通气模式：IPPV通气模式、CPR手动通气模式、demand flow同步模式； 10、CPR模式下通过语音节拍器引导胸腹按压，按压节拍110次/分钟； 11、呼吸频率：每分钟10-25次，连续可调； 12、潮气量：65-950ml，连续可调； 13、吸呼比：1:1-1:3； 14、带有二次供气功能，自动补偿潮气量； 15、通气压力报警上限：45mbar（有创）20mbar（无创）； 16、具备高压、低压/管道脱落/漏气、低电量、气源压力不足、窒息和系统故障等报警； 17、具备声音和光学LED报警，具备语音提示报警内容和排除方法； 18、具备气道压力实时显示； 19、内置标配免维护电池，无须充电或连接外接电源，电池可连续使用超过200小时； 20、有创/无创一键快速切换； 21、操作界面带有触摸点设计，方便黑暗弱光等环境下操作使用； 22、具有参数调节色块指示，便于救护人员快速选择合理和安全的通气参数； 23、防尘防水级别达到IP54标准； 24、工作温度范围：-15至50℃； 25、配备急救车专用固定支架。 26、提供呼吸机的医疗器械注册证复印件 | 3台 |
| 3 | 车载除颤监护仪 | 一、必备功能及要求： 1.双向波除颤技术 2.同步/异步手动及自动体外除颤功能 3.心肺复苏提示和实时反馈功能 4.体外临时无创起搏 5.3/5导心电监护 6.血氧饱和度监护 7.无创血压监护 8.12导心电图 9..呼末二氧化碳监测 10.救护车专用车载支架 二、除颤功能： 1.双相波除颤技术 2.能有效终止室颤的首次除颤能量值：120焦耳； 3.最高能量：≤200焦耳； 4.临床证据证明对于高阻病人电击成功率 >95% 5.手动与自动体外除颤模式随时切换 6.具备中文语音提示和中文字符显示，仪器操作中文面板 7.体外除颤把手功能键：能量调节、充电、放电及打印控制按钮 8.充电时间: ≦7秒 9.除颤能量可显示在监护仪界面并记录于带状打印纸、事件回顾软件 10多功能缆线即可用于连接多功能电极也可连接外部手柄 11.多功能电缆线可用于连接可重复使用电极片 12.内置自动除颤测试，可测试输出能量、多功能电缆线和手柄并记录在打印纸和内存 13.使用者可在除颤手柄选择能量大小 14.设备具有同步电复律功能，并在屏幕显示“同步” 15.设备前面板和手柄前端都具备充电按钮 16.可用于成人、儿童、新生儿并在屏幕显示 17.设备可用于成人、儿童、新生儿，并自动调节相应的推荐除颤能量 三、心肺复苏提示和实时反馈功能： 1.配置多功能除颤电极，适合成人与儿童。 2.具有胸外按压效果直观图 3.设备可提供支持2015AHA/ERC指南的完整的心肺复苏反馈技术（实时的语音及可视CPR速率、深度、回弹和灌注指数反馈 ） 能数字化显示按压深度，范围：2-7厘米 能数字化显示按压频率，范围：50-150次/分钟 按压深度不足时，能中文语音指导用力按压 具有回弹指示 具有灌注指数指示 具有心肺复苏计时器以及心肺复苏中断计时器 4.按压同步滤波功能：在胸外按压期间，能自动滤除按压干扰波形，实时显示患者真实心律，无需中断按压即可快速观察患者心律，评估复苏效果，从而减少按压暂停时间。 5.设备使用的是最新的AHA指南标准并可随时进行软件升级 6.设备可提供是否将CPR数据记录在内存中的选项 7.具备CPR数据分析软件，可提供完整的按压分析报告 8.CPR反馈功能可在移动的环境下使用，如行驶中的救护车 9.CPR反馈功能可用于电极片贴于在前胸-后背位置 10.当CPR反馈功能使用时，血氧监测功能也能同时启用 11.当电极片或手柄缆线连接到设备时，CPR反馈功能自动启动 四、起搏： 1.脉冲类型：矩形、恒流 2.脉冲宽度：40ms 3.起搏频率： 30 - 180 ppm. 4.在转换到除颤或监护模式时起搏参数仍可保留 5.在起搏模式下心率报警仍可用 6.设备可通过多功能电极或起搏电极起搏 7.模式：按需和固定 8.输出电流：0-140mA或5mA（以最大者为准） 9.起搏频率：30到180次/分 五、监护功能 1.心电导联选择：自动识别标准3导联、5导联和12导联，可连接多功能电极片、手柄 2.呼吸频率：通过心电图I或II导联采用阻抗描记法或通过二氧化碳图获得 3.心率监护范围：30 – 300次/分 4.设备可选择患者类型并在屏幕显示 5.患者类型：成人、儿童和新生儿；并自动调节相应的设置 6.设备具有探测植入起搏器脉冲的专用电路 7.设备在心电图轨迹上可显示标准起搏脉冲记号 8.ECG 大小: 0.125, 0.25, 0.5, 1, 2, 4 cm/mV 以及自动设换范围. 9.当触发心率报警时监护仪显示报警信息、发出可视报警声，并可自动打印 10.在AED模式，设备也可使用以下任意监护参数：EtCO2, SpO2, SpCO, SpMet, 12-lead ECG 和/或 NIBP. 11.心率报警范围可调 六、无创血压监测 1.Smartcuf®（智能袖带） 和 Sure BP® （快速血压）无创血压技术 2.测量方式：无创示波法 3.压力测量范围：收缩压20-260 mmHg；舒张压10-220毫米汞柱；平均动脉压13-230毫米汞柱 4.Sure BP®（快速血压）在袖带充气阶段测量血压，测量时间：15秒 5.测量血压过程中与心电图R波同步，即使在移动过程中也能快速测量血压 6.使用双管路血压袖带 7.具有自动、手动血压和重复测量方式 8.自动测量周期可设置：1, 2, 3, 5, 10, 15, 30 和 60 分钟 9.重复血压测量模式持续时间为5分钟 10.设备须具备干扰指示器，当检测到过大干扰时进行提示. 11.设备可记录或打印最小在一分钟间隔的24小时患者生命体征趋势数据 12.可用于成人、儿童和新生儿，并自动调整袖带充气压力 七、12导联心电图 1、12导联心电图使用的是Inovise ECG 分析技术 2、12导联心电图可通过WiFi、蓝牙或USD通讯卡直接传输到第三方信息系统（选配） 3、12导联心电图的获得和采集无需使用复杂的内部菜单或微调旋钮 4、可使用设备的软键简便的输入患者姓名、年龄和性别等信息 5、12导联波形、分析诊断结果、测量结果、患者姓名、年龄、性别等以上信息皆可在80mm的打印纸上随机打印 6、12导联心电图缆线由4个肢体导联和独立的5个胸导联缆线组成 7、当只有肢体导联线连接时，设备自动识别并直接在屏幕显示 八、脉搏碳氧血氧监测 1、设备配置 Masimo SET 2、氧饱和度监测 (SpO2) 3、可自动在屏幕显示以下参数，无需额外设置： HR, SpO2 4、在低灌注和患者移动状态下的脉搏血氧技术须具备 FDA 510(k) 证书认证 5、血氧探头即使是在强日光下也能工作 九、呼末二氧化碳监测 1、可用于插管和非插管患者。 2、具备患者呼吸末二氧化碳测量。 3、具备患者呼吸率测量。 4、具备患者的吸入二氧化碳浓度测量。 5、具备能够用于CPAP通气模式测量。 十、界面显示 1、具备三种显示模式 2、可一键切换“彩色显示”模式至“黑白”显示模式（强日光下高对比度显示） 3、具备夜视镜显示功能 4、可显示静态心电图分析结果并同时显示实时心电图波形 5、可同屏显示4条波形 6、具备大数字显示模式 7、显示屏为高清LCD 8、显示屏对角线大小至少为6.5 英寸(16.5cm) 十一、打印功能： 1、类型：热敏打印 2、打印纸张宽度：80mm 3、注释：时间、日期、ECG导联、ECG波形、心率、除颤、起搏参数、治疗事件总结 4、可设置手动打印或自动打印（在报警或除颤放电时触发自动打印） 十二、电池和充电系统 1、电池类型：可充电锂电池 2、全新、充满电的锂电池在室温下使用具有以下功能：6小时使用时间（监测 ECG, SpO2, CO2（选配）, 三道有创压力（选配），2道体温（选配），每15分钟无创血压，10次200J电击） 3、全新、充满电的锂电池在室温下使用具有以下功能：至少 3.5 小时起搏（180 ppm 140mA）同时带 ECG, SpO2, CO2（选配）, 三道有创压力（选配），2道体温（选配），每15分钟无创血压 4、全新、充满电的锂电池在室温下使用可进行200J电击420次 5、充电时间小于等于4小时，并提供一体式充电器 6、监护仪界面能显示低电池电量警告 7、一体化电池充电器可供密封铅酸电池和锂电池充电 8、设备具备电池管理软件可供电池维护使用，并能显示电池状态 9、当插上交流电时，交流电充电器可为锂电池充电，设备在有无安装电池状态下都可使用，在使用设备同时也可为电池充电 10、当使用车载逆变电源时交流电或充电器应能正常工作. 11、电池支持系统可同时为4块电池充电 12、电池支持系统可同时校准4块电池 13、电池支持系统具有自动校准充电功能 十三、趋势和事件记录 1、所有数据均被储存并可在趋势界面浏览 2、趋势浏览间隔时间：1、 5、 10,、15、 30、60分钟 3、24小时趋势记录，1分钟间隔时间 4、快照：最少32个 十四、尺寸及重量： 1、重量：≈5.32 kg（含电池和打印纸） 2、尺寸：≈25.4 cm 高 x 22.6 cm 宽 x 20.6 cm深（含提手） 十五、环境及测试标准 1、救护车防震测标准：EN 1789 2、适航证明： RTCA/DO-160G (多种直升机频率测试) 3、通过IEC 60601-1 和2米坠落试验 4、设备可用于海拔高度在 -170米至4572米 之间(-557 英尺15,000 英尺). 5、防护等级：IP55 十六、数据输出 1、内置无线通讯功能并符合以下要求 a) 802.11 abgn (2.4 or 5.0 Ghz) b) WPA/WPA2 PSK c) Broadcast/Hidden SSID d) 250 Wi-Fi文件夹 e) DHCP/Static IP f) 认证: EAP-TLS, PEAP/MS-CHAPv2 g) 可传输的数据: 所有数据包括12导联 2、通讯卡符合以下要求： a) 通过外置 USB 通讯卡 b) 通过支持蓝牙的通讯设备 3、蓝牙符合以下要求： a) 蓝牙连接到手机支持DUN or PAN-NAP profiles. 十七、配备急救车辆专用固定架。 十八、提供除颤监护仪的医疗器械注册证复印件。 | 3台 |
| 4 | 车载自动上车担架 | （一）功能需求 1、可单人操控的自动折叠上下车担架； 2、担架结构为框架设计，采用不锈钢及铝合金材质，外观为银白色或黄色电镀工艺； 3、分叉型前腿、分叉型弧形后腿，加强担架的吸震与负载能力，弧形弯腿作为担架折叠后的支撑点，减少对救护车地面的损伤； 4、担架各部位的连接采用尼龙装置，增加各部件的灵活性，提高稳定性及安全性； 5、采用专利设计的顺应性悬挂系统，通过四支弧形支架吸收震动顺应性悬挂装置，不同压力点均不会造成担架侧翻； 6、可调节背板：背板采用一次模压成型聚乙烯材料，头部及上半身位置，0~75 度可调，脚部 0~15 度可调，方便清洗消毒，可根据不同病情要求调节病员体位。安装于担架金属主体结构之上，病人床垫之下，可以避免骨折病人在转运过程中的二次伤害。需要时，可以直接在担架上进行心肺复苏； 7、床垫：外形为两节三段式，增大病员的接触面积，舒适度高，外部 材料为采用Spentex®塑胶材料，具有防火，耐腐蚀的特点； 8、运行平稳，轮子采用航空轮胎技术，碰撞时具有吸震补偿的效果。车轮直径 200mm ，后轮可以 360°转向，并携带制动系统，提高病人的舒适度及操作安全； 9、 担架主体内部设计有脊椎固定板存放空间，不占用医疗舱额外的空间，存取方便快捷（含脊椎固定板及固定带、头部固定器各1套）； 10、担架尺寸：不低于长度:1950mm、宽度:550mm； 11、自身重量：≤35kg； 12、载重能力：≥160kg； 13、具备 EN13485 国际医疗产品质量认证证书，提供证书复印件； （二）附件 1、配件：每副担架配备前后固定器*1套、床垫*1副、快速释放金属扣的安全带2根。 2、安全带未系语音提醒功能。 | 3台 |
| 5 | 急救信息调度终端及监控系统 | 一、急救信息调度终端 城市大脑定制版急救专用车载信息终端，内置车载应用定制软件，完成设备对接城市大脑平台需要。 1、基础调度功能： （1）、提供图形用户界面，≥7寸彩色触摸屏结构，支持4G数据通信传输。 （2）、可进行GPS定位（包括经度、纬度、高度、速度、方向、时间）并将位置信息发送到急救指挥中心，发送间隔可由中心灵活设置。 （3）、可接收急救指挥中心发送来的调度指令、通知并显示提示。 （4）、可按键反馈急救过程中的状态信息（已出发、到达现场、现场救治完毕、任务完成等），状态管理符合急救运作流程，并可根据变化进行状态的增减。 （5）、可查看本车本班接受的命令单，并提供查询显示功能。 （6）、可以查看中心登记的在本车上班人员的信息、本车实际标识、所属单位名称。 （7）、可使用免提拨打或接听公网电话。 （8）、可配合中心控制指令控制车载通话权限。 （9）、提供电话簿功能，可快捷键直拨当前任务现场联系电话、主叫电话，联系电话和主叫电话根据下发调度指令实时改变。 （10）、提供医疗信息参考资料库（包括救治方案、毒品资料库和化学危险品资料库）。 （11）、可录入病历信息并将信息上传急救中心。 （12）、可录入收费信息并将信息上传急救中心。 （13）、具有完善的地图导航功能，可选择系统计算导航路径的优先方式（提供多种路径计算方式），可在车辆行驶中语音提示道路和方向选择。 （14）、内置高德在线地图，地图数据真实、详细，实时在线地图更新服务及路况提示。 （15）、直连汽车12V电源，无须二次转接并提供完善的自动电源管理（包括省电方案），不必由人工进行电源操作。 （16）、显示屏内置话筒及音箱。 （17）、可选择送达医院并上传急救中心。 （18）、调度和导航一体化设计。 2、一键护航功能： （1）、定制化车载终端软件，集成城市大脑API应用接口。 （2）、可接收交警或城市大脑发送的一键护航道路引导信息。 （3）、支持车载终端一键申请任务护航，也可由调度台发起护航申请。 （4）、支持车辆位置与城市大脑平台实时同步，智能获取交管的绿灯放行信号。 （5）、可与交警中心、城市大脑平台实时信息联动。 二、监控系统 （一）网络车载NVR 1. 支持4路IPC接入，支持POE供电，每路最高支持1080P编码，使用标准H.264码流,支持双码流； 2. 具备2路CVBS视频输出，1路CVBS音频输出； 3. 具备1路VGA视频输出接口，最高分辨率可达1920*1080； 4. 全新车载专用GUI界面，具备良好的用户体验性，并支持WEB登录，操作简单便捷； 5. 能够同时接入2块2.5英寸HDD/SSD硬盘和1张SD卡（SD卡作为硬盘备用），接入方式为可插拔式，并采用具有新一代自主知识产权的航空气囊硬盘减振专利技术； 6. 硬件设计上具备断电保护功能，设备在突然断电情况下可以自动启用超级电容，实现正常关机，有效避免关键数据丢失，延长硬盘寿命； 7. 内置3G/4G无线模块，WIFI模块可选配，提供灵活的无线传输方案；通讯模块可插拔，方便网络模块升级； 8. 硬盘盒自带智能温控系统，并具备USB数据导出接口； 9. 内置高灵敏度卫星定位模块，支持扩展北斗定位，定位信息同步封装入录像码流中； 10.具备信息采集接口，可采集驾驶员左转、右转、刹车、倒车等信息； 11.主要接口均采用车载专用的航空插头，确保信号连接稳定； 12.具备延时关机（0分钟~6小时）和24小时定时开关机功能； 13.宽幅电源输入（DC +8 ~ +36V），满足车辆电气特性要求； 14.铝制机箱，具备良好的车载工作环境适应性； 15.支持外接防火盒； 16.支持Ehome推模式协议对接平台，实现远程预览、回放、配置等功能。 （二）驾驶室内摄像头*2 1.最高分辨率可达5M(2560×1920 @ 12.5 fps),并可输出3M(2048×1536 @ 25 fps)实时图像； 2.采用ROI等视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活,超低码率； 3.逐行扫描CMOS,捕捉运动图像无锯齿； 4.造型小巧美观； 5.支持PoE供电功能； 6.支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(128G)本地存储； 7.可选配高效红外灯,使用寿命长,照射距离可达10米； 8.内置麦克风,支持音频输出,可支持双向音频(-S)； 9.可支持Wi-Fi功能(-W)； 10.ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控； 11.支持3D数字降噪,支持数字宽动态； 12.支持三码流,支持手机监控； 13.支持走廊模式,背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境； 14.支持智能报警； 15.具有三轴调节功能,方便工程安装； 16.符合IP66级防尘防水设计,可靠性高； 17.防暴:IK08； 18.功能齐全:心跳,镜像,一键恢复等； 19.支持GB28181，E家，萤石云平台。 （三）医疗仓摄像头*2 1.支持最大2560×1440@30fps高清画面输出； 2.支持H.265高效压缩算法，可较大节省存储空间； 3.支持2倍光学变倍，16倍数字变倍； 4.采用高效红外阵列，低功耗，照射距离达30m； 5.支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能； 6.支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放； 7.支持宽动态、3D数字降噪、Smart IR等功能； 8.支持镜像、一键恢复功能； 9.支持350°水平旋转，垂直方向0°-90°； 10.支持300个预置位，8条巡航扫描； 11.支持3D定位功能，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉； 12.支持定时任务、守望、一键巡航功能； 13.内置麦克风、扬声器，可实现双向语音对讲，同时支持1路音频输入和1路音频输出； 14.内置1路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能； 15.支持Wi-Fi功能，可支持WPS一键配置； 16.支持最大128G的 Micro SD/SDHC/SDXC卡存储； 17.支持PoE供电功能； 18.支持E家协议和萤石云服务。 三、需与采购人现有调度系统实现无缝对接 需与现有海康威视iVMS-8700综合安防管理平台对接。 | 3套 |
| 6 | 负压装置 | 1.负压系统高效过滤装置要求: 对粒径0.3微米，达到99.995%以上，使排到舱外的空气保持洁净安全。 2.负压系统集中杀菌要求：通过规则的气流作用，在舱内流通过的空气，通过出风口进入臭氧杀菌腔内，此时腔内的臭氧浓度达到有效杀菌的浓度，对被拦截在腔内及高效过滤装置上的病菌进行强效杀灭。避免在系统关闭时腔内空气回流时，把病菌带回舱内。 3.负压系统专用强效排风要求：排风量：＞600m3/ h，功率：12V、150W。 4.初级过滤装置要求：过滤级别：G3级 ，进风流量：200 m3/ h。 5.舱内空气初级净化要求：使车辆在经过粉尘路面时，不会影响舱内空气环境，以保证医患人员舒适性，更能够对高效过滤装置起到保护作用。 | 1套 |
| 7 | 急救箱 | 一、急救箱规格 外观为表准出诊箱配置，银色/黑色,外观可根据客户需求订制；尺寸大小为：51cm*41cm*20cm 箱盖内配置用于固定药品及器械的固定位（松紧带式）不少于100处（含一张可拆式隔板），做工精细； 3.箱底设可拆式隔板，可根据需求随意组装空间； 二、急救箱配置 1. 医用止血嵌（16-18cm）2把； 2. 复苏气囊（PVC成人小型）1套； 3. R型手动吸引器2套； 4. 表式血压计1具； 5. 听诊器1具； 6. 不锈钢压舌板1把； 7. 丁字式开口器1把； 8. 舌钳（17cm）1把； 9. 电子体温表1支； 10. 大圆头叩诊槌1把； 11. 笔式医用手电筒1把； 12. 医用剪刀（16-18cm）1把； 13.不锈钢敷料镊子（≥12.5cm）1把； 14.氧气袋2只 | 6套 |
| 8 | 电动吸引器 | 符合EC指示93/42/EEC； 满足产品标准：EN10079-1，EN1789； 防水保护级别：IP34D； 采用更加可靠和安全的电磁泵； 安静：在低负压操作时，极为安静，负压达至500+mmHg时，少于或等于56 分贝水平； 高性能：负压达500+mmHg，空气流量25L/M； 自检功能：快速检查所有功能：闭塞，负压、有效增大，完成最大负压，漏气。具有电池自检低电量情况下可自动提示功能； 吸引器带有一个内置的交流/直流电转送器，可直接操作或充电，配备可充电电池，可脱离外接电源使用，不需要辅助工具更换电池。电池充电时间3小时； 电源：12V或者220V，适用于院前车载或者院内使用； 分秘物收集罐：可再用收集罐，可灭菌消毒； 具有疏水细菌过滤器； 溢出保护：球密闭和疏水过滤器； 负压调节器开关合二为一，单旋钮则可设定气管和/或口咽负压水平，该旋钮同时亦为电源开关，操作方便； LED指示灯在白天黑夜均能清楚显示所有重要系统功能； 开放式设计：ABS/PC塑料材质，橡胶保护基座、宽大的防滑手柄，坚固耐用； 自重小于4kg； 17、配备一块车载挂板，12V电源，可直接对吸引器主机进行充电。 | 3套 |

二、供货要求：

1、供方所供的货物必须为全新的，符合国家标准的合格产品，符合机动车上牌要求。

2、所供货物不会侵犯任何第三方知识产权；

3、送货地址：杭州市余杭区临平迎宾路369号5号楼

三、售后服务要求：

1、质保期要求：

（1）车辆改装部份质保期≥2年，2小时内响应，24小时到达现场，报修后48小时内到达维修现场解决问题 ，质保期内现场维修不了的改装件采取直接更换或替代措施；底盘车辆≥3年或10万公里质保。

（2）医疗设备保修期≥2年，终身维修，报修后24小时到达现场维修诊断确认。

（3）自动上车担架质保期≥2年，终身维修，报修后48小时内完成维修。

（4）安装和调试：交货验收后10天内，所有参数及功能安装、调试到位，实现全部功能。

（5）验收时提供标明设备序列号、保修期的《设备安装验收报告》。

（6）交货时提供车辆及设备全套中文说明书。

（7）质保期内车辆及设备每年不少于2次上门巡检。

2、质保期外要求：车辆改装部份出现问题，2小时内响应，24小时到达现场，报修后48小时内解决问题，只收取部件成本费；设备48小时内响应维修。

3、其他：交货时提供车辆改装电路设计图。

4、提供车载医疗设备本地售后维修服务网点。

四、培训要求：交货验收合格后10个日内完成车辆、设备操作使用培训。

五、交货期要求：合同签订后45日内交货。

六、履约保证金和质量保证金：

在合同签订后5个工作日内供应商向采购人缴纳成交总额5%的履约保证金，验收合格后将无息退还。在全部货款结算后5个工作日内，供应商向采购人缴纳成交总额的5%的质量保证金，质保期满后无息退还。

七、货款支付：

1、预付款合同金额的30%。供应商根据合同规定将货物交付并提供货物发票、上牌完成验收合格后，采购人凭发票、确认单以及合同上报区财政，区财政审批下拨款到位后，支付合同价剩余货款。

2、甲方支付合同价剩余货款前，乙方必须提交符合要求的发票。

八、验收：货物交付并上牌完成后五个工作日内双方在采购方指定现场组织验收。

九、采购人认为必须说明的其他内容：

1.本项目成交价含车辆购置税、上牌及保险费用，所涉及的相关费用由中标方支付。

2.成交公示期7个工作日内成交供应商向采购人提供车载设备（急救呼吸机、除颤监护仪、自动上车担架）制造商或代理商出具的产品授权代理书。

3.合同签定前提供车辆改装设计方案。

4.车辆保险购置单位为余杭区政府定采购点保险单位。

5.投标人须有汽车改装资格和汽车销售资格；代理商需具有汽车销售资格。

# 第二部分 供应商须知

前附表

| 序号 | 名 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 杭州市急救中心余杭分中心监护型救护车采购项目 |
| 2 | 项目编号 | HZYHZFCG-2020-017 |
| 3 | 评审方法 | 比照最低评标价法 |
| 4 | 支持中小企业 | 相关资格认定要求：按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）相关规定，根据具体品目确定相应标准。符合上述条件的中小微型企业应按照采购文件的格式提供《中小企业声明函》、《承诺书》及相关资料。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（按照“第五部分 响应文件格式”）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，响应人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 价格扣除：根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）规定，对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 小型、微型企业与大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动，联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。 |
| 5 | 企业信用融资 | 根据《余杭区政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》（余财采〔2015〕1号）的规定，凡已在浙江政府采购网上注册入库，并取得余杭区政府采购合同的区内中小企业供应商，均可申请政府采购信用融资，相关信息请在余杭区公共资源交易网（http://www.yhggzy.com.cn/）“余杭区中小企业信用融资”模块进行查询。 |
| 6 | 信用信息事项 | 信用信息查询渠道及截止时间：项目评审组织人员将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询供应商响应截止时间前的信用记录。 |
|  |  | 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：项目评审组织人员现场查询供应商的信用记录，查询结果与采购文件一起存档。 |
|  |  | 信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商的响应文件将被拒绝。 |
| 7 | 节能环保要求 | 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）文件要求，本项目如必须采购品目清单中的政府强制采购的产品，响应方所投的相应产品须为属于品目清单范围内、处于有效期内的产品。 |
| 8 | 响应文件形式、制作及组成 | 本项目实行网上投标。 供应商应准备电子响应文件、以介质存储的数据电文形式的备份响应文件两类： （1）电子响应文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本采购文件要求递交。 （2）以介质存储的数据电文形式的备份响应文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以DVD光盘形式提供。数量为1份。（未采用DVD光盘形式提供、提供数量不符合要求的介质存储备份文件，视作未提供介质存储 数据备份文件。） 响应文件均由资质文件、技术及商务文件、报价文件组成。 |
| 9 | 响应文件的接收 | 响应方应当在响应截止时间前完成电子响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应截止时间后送达的响应文件，将被政采云平台拒收。 响应方应当在响应截止时间前半小时内将以介质存储的数据电文形式的备份响应文件密封送交到杭州市公共资源交易中心余杭分中心逾期送达或未密封将被拒收。 响应递交以介质存储的数据电文形式的备份响应文件如出现下列情况之一的，将被拒收： 1、未按规定密封或标记的响应文件； 2、由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的； 3、未成功办理报名手续的； 4、超过响应截止时间送达的； 5、以介质存储的数据电文形式的备份响应文件，未采用DVD光盘形式提供的。 注：仅提供备份响应文件的，响应无效。 |

一、总则

（一）适用范围

本询价采购文件适用于本次询价采购所叙述的采购项目。

（二）定义

1、“采购代理机构”系指按政府采购有关规定，受采购单位委托，组织本次采购的杭州市公共资源交易中心余杭分中心。

2、“采购人”系指按政府采购有关规定委托采购项目的采购单位。

3、“采购响应方” 系指向采购代理机构递交响应文件的供应商。

4、“书面形式”包括信函、传真等。

（三）采购方式：询价采购。

（四）采购响应方代表:非联合体响应方代表:应当是响应方在职正式职工，如响应方代表是法定代表人，投标文件中须提供法定代表人有效身份证件复印件（正反面）；如投标人代表不是法定代表人，投标文件中须提供本人有效身份证件复印件（正反面）、法定代表人授权委托书及其在本单位社保缴纳证明（加盖社保部门公章）。

授权委托书必须按照附件所提供格式填写。

（五）响应采购费用：采购响应方需自行承担涉及与本次采购有关的一切费用。

（六）特别说明：

1、供应商应仔细阅读询价采购文件的所有内容，按照询价采购文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3、持“五证合一”新版营业执照的供应商不要求提供组织机构代码证、社保登记证、税务登记证；持“三证合一”新版营业执照的供应商不要求提供组织机构代码证、税务登记证；个体工商户不要求提供组织机构代码证，持“两证整合” 新版营业执照的个体工商户不要求提供税务登记证。

4、供应商须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

5、如果项目允许联合体投标，供应商以联合体形式参加政府采购活动的，联合

体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

二、询价采购文件

（一）供应商应认真阅读本询价采购文件，发现其中有误或有不合理要求的，供应商必须以书面形式要求采购人、采购代理机构澄清。采购人、采购代理机构对已发出的询价采购文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在采购信息发布媒体上发布更正公告（更正公告发布网站：浙江政府采购网、杭州市余杭区公共资源交易网、杭州余杭政府门户网站）。

（二）询价采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为询价采购文件的组成部分。当询价采购文件与询价采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正公告为准。

## 三、响应文件的编制

（一）响应文件的形式和效力

响应文件分为电子响应文件以及以介质存储的数据电文形式的备份响应文件。

1、电子响应文件，按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件要求制作、加密并递交。

2、以介质存储的数据电文形式的备份响应文件，即电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”制作的备份文件。

3、响应文件的效力

响应文件的启用，按先后顺位分别为电子响应文件、以介质存储的数据电文形式的备份响应文件。在下一顺位的响应文件启用时，前一顺位的响应文件自动失效。

# （二）响应文件的组成

响应文件组成均为资质文件、技术及商务文件、投标报价文件三部份组成。其中电子响应 文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

1、资质文件（不含报价）：

（1）询价响应函；（格式见附件）(提供)；

（2）法定代表人授权委托书或联合投标授权委托书（如果项目允许联合体投标）(格式见附件)(提供)；

（3）提供有效的依法缴纳税收证明（完税凭证或税务部门出具的证明）(提供)；

（4）营业执照（或事业单位法人登记证书或其他工商等登记证明材料）复印件(提供)；

（5）组织机构代码证、社保登记证（或供应商一年内缴纳过的社保缴纳花名册）、税务登记证复印件。(提供)（采购文件另有规定除外）；

（6）金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业独立参加政府采购活动时还须提供：总公司（总机构）授权原件（格式见附件）或房产权证(复印件)或其他有效财产证明材料(复印件)（如响应方符合上述情形，提供）；

（7）提供采购公告中符合响应方特定条件要求的有效的其他资质复印件并加盖公司公章及需要说明的资料（如采购文件有要求，提供）；

（8）联合投标协议书（如果项目允许联合体投标）（格式见附件）（如响应方符合上述情形，提供）；

（9）无失信行为承诺书（格式见附件）(提供)。

2、技术及商务文件（不含报价）：

（1）所投产品具体配置表（对产品技术参数、指标及配置的详细说明）(格式见附件)（如有）；

（2）技术偏离表（采购响应方必须针对询价采购文件要求的技术参数逐个做出实质性响应）(格式见附件)（如有）；

（3）所投项目的实施工作计划：可包括组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法等；供货、安装调试方案；确保按时交付、正常运行等措施（如有）；

（4）项目组人员情况安排表(格式见附件)（如有）；

（5）售后服务方案（如有）；

（6）列入政府采购节能环保清单的证明资料（如采购文件明确相关货物为政府强制采购的产品，响应方须针对其所投货物提供相应资料）；

（7）响应方认为需要的其他文件资料（如有）；

（8）关于对询价采购文件中有关条款的拒绝声明（如有）。

3、报价文件：

（1）开标一览表（格式见附件）（提供）；

（2）分项报价表（格式见附件）（提供）；

（3）中小微企业声明函（格式见附件）（如有）；

（4）残疾人福利企业声明函（格式见附件）（如有）；

（5）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有）。

注：以上所有投标文件须按要求提供，未提供者视作投标无效。询价响应函、法定代表人授权委托书（联合投标授权委托书）、开标一览表均必须按采购文件格式要求提供、正确签字、加盖响应方公章，否则将作无效标处理。资质文件、技术及商务文件中不得出现项目报价信息，否则将作无效标处理。

# （三）响应文件的语言及计量

1、响应文件以及响应方与采购机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件视同未提供。

2、响应计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则将作无效标处理。

（四）响应文件的有效期

# 1、自开标日起90天响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

# 2、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

# （五）响应文件的签署和份数、包装

1、电子响应文件部分：

响应方应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定的格式和顺序编制电子响应文件并进行关联定位。

2、以介质存储的数据电文形式的备份响应文件部分：

# 1份，以DVD光盘形式存储，并单独密封递交。外包装封面及光盘上（用油性笔）注明响应方名称、项目名称、项目编号、标项等。

# （六）报价

# 1、响应文件只允许有一个报价，有选择性的报价将不予接受。项目报价应按采购文件中相关附表格式填报，该报价应与明细报价汇总相等，且不允许出现报价优惠等字样，否则作无效标处理；明细出现“0”元，视同赠送，将作无效标处理。

2、项目报价应包含项目所需全部货物、服务，不得缺漏，是履行合同的最终价格（应包括采购清单中货物供货（含车辆购置税、车辆交强险、商业险及上牌费用）、安装调试、货物验收、培训、质保期内的售后服务等。采购需求清单中未提到，但在实际采购和安装过程中需要配置的各种设备、材料和其他费用等均计入本次报价中。）。

# 3、项目报价总价金额到元为止，如项目报价总价出现角、分，将被抹除。

# （七）保证金

# 本项目无需交纳保证金。

# （八）投标无效的情形

在评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1、未按规定获取采购文件的；

2、响应文件份数不符合要求；

3、响应方未能提供合格的资质文件、响应有效期不足的；

4、电子响应文件解密失败的，且未在规定时间内提交备份响应文件的；

5、提供的以介质存储的数据电文形式的备份响应文件出现无法读取、上传内容不全等造成无法正常评审情形的；

6、响应人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等信用审查未通过的；

7、响应文件未按采购文件要求签署、盖章的；

8、响应负偏离于询价采购文件中任何指标或条款的；

9、响应文件中对于采购需求中的实质性内容的响应表述不清，询价小组不能确认为有效；

10、技术方案不明确或存在备选（替代）响应方案；

11、资质文件、技术及商务文件中出现报价信息的、报价超出采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

12、询价小组认为响应方的报价明显低于其他通过符合性审查响应方的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且不能证明其报价合理性的；

13、响应方不接受报价文件中修正后的报价的；

14、未按采购文件要求报价的；

15、报价具有选择性的；

16、报价超出预算价或最高限价的；

17、含多个标项的采购项目，分标项报价超过预算价或最高限价的；

18、分项报价表中单项报价出现“0元”、“零元”、免费、赠送以及类似免费含义的报价；

19、响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

20、响应方被视为串通投标的；

21、提供虚假证明材料；

22、不符合法律、法规和本采购文件规定的其他实质性要求的。

# （九）错误修正

# 响应文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、响应文件中开标一览表(报价表)内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经响应方确认后产生约束力，响应方不确认的，其响应无效。

## 四、组织开、评标程序及询价小组的评审程序

## （一）组织开标程序

1、采购方将按照采购文件规定的时间、地点和程序组织开标。各响应方代表应携带授权委托书及身份证明参加开标会并接受核验、签到，无关人员不得进入开标现场。响应方如不派授权代表参加开标会的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

2、电子招响应、开标及评审程序

2.1响应截止时间后，响应方登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子响应文件进行在线解密。在线解密电子响应文件时间为开标时间起45分钟内。

2.2.采购代理机构对信用及资格进行审核；询价小组对资质、技术及商务响应文件进行评审。

2.3在系统上公开资格和商务技术评审结果。

2.4在系统上公开报价开标情况。

2.5询价小组对报价情况进行评审。

2.6在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

3、本项目原则上采用政采云电子响应、开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

3.1若响应方在规定时间内无法解密或解密失败，交易中心将开启响应方递交的以介质存储的数据电文形式的备份响应文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子响应文件自动失效。

3.2若响应方未提供以介质存储的数据电文形式的备份响应文件，其响应视作无效。

# （二）组织评标程序

# 采购方将按照采购文件规定的时间、地点和程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。

# 1、按规定统一收缴、保存评标现场相关人员通讯工具。

# 2、介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评标委员会组长。

# 3、宣读提交响应文件的供应商名单，组织评标委员会各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

# 4、采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出采购文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

# 5、根据需要简要介绍采购文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评标委员会对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评审人员提出的有关采购文件、响应文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

# 6、采购人或采购代理机构对响应方资格文件进行审查并以开标当日为准对响应方“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况进行核实，资格不符合的，应组织相关响应方代表进行陈述、澄清或申辩。

# 7、询价小组组长组织评审人员独立评审。询价小组对拟认定为响应文件无效，应组织相关响应方代表进行陈述、澄清或申辩。

# 8、做好评审现场相关记录，协助询价小组组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求询价小组各成员签字确认。

# 9、评审结束后，采购方应对询价小组各成员的专业水平、职业道德、遵纪守法等情况进行评价；同时按规定向评审专家发放评审费，并交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。

# （三）评审程序

# 本项目评审一般将按以下程序进行：响应文件初审、采购需求与响应文件响应对比评审、澄清有关问题、推荐成交供应商和编写评审报告等。

1、根据相关规定由采购人代表和有关专家共三人及以上单数组成询价小组，并在评审专家中推选询价小组组长。

2、询价小组组长召集成员认真阅读采购文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，响应文件无效情形，评审方法、评审依据、评

3、响应文件初审包括资格性检查和符合性检查。

4、资格性检查：依据法律法规和询价采购文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否符合资格要求。资格性检查不合格的供应商则无须继续进行符合性检查，并且响应文件初审结论不合格。

5、符合性检查：依据询价采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对询价采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对询价采购文件的实质性要求作出响应。符合性检查不合格的供应商，响应文件初审结论不合格。

6、响应文件初审结论合格的供应商进入评审后续程序。

7、响应文件的澄清。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，询价小组可以书面形式要求响应方作出必要的澄清、说明或者纠正。响应方的澄清、说明或者补正应当采用书面形式加盖响应方公章，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

8、推荐成交候选人。符合采购需求、质量和服务等的前提下，以提出最低报价的供应商作为成交候选人。

# 五、评审原则

# 1、询价小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与响应方接触。

# 2、评审专家因回避、临时缺席或健康原因等特殊情况不能继续参加评审工作的，应按规定更换评审专家,被更换的评审人员之前所作出的评审意见不再予以采纳，由更换后的评审人员重新进行评审。无法及时更换专家的，要立即停止评审工作、封存评审资料，并告知响应方择期重新评审的时间和地点。

# 3、评审人员对有关采购文件、响应文件、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对采购文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对响应方而非采购人有利的解释；对因采购文件中有关产品技术参数需求表述不清导致响应方实质性响应不一致时，应终止评审，重新组织采购。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

# 4、财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

# 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

# 六、评审办法

比照最低评标价法，即以价格为主要因素确定成交候选人的评审方法，即在全部满足采购文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的采购响应方作为成交候选供应商或者成交供应商的评审方法。

# 七、确定中标供应商的原则

# 1、采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，确定确定中标人。

2、采购结果经采购人确认后，采购方将于2个工作日内在浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)、杭州市余杭区公共资源交易网（http://www.yhggzy.com.cn）、杭州余杭政府门户网站（http://www.yuhang.gov.cn）发布中标公告（对于未中标单位，将不再另行通知，采购单位无义务解释未中标原因）并向中标方签发书面《中标通知书》。

## 八、合同授予

（一）签订合同

1、采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同，采购方作为合同签订的鉴证方。

2、政府采购合同一式多份，除单次采购金额在三十万元以上的货物类采购项目须提供三份外，其余须提供两份到杭州市公共资源交易中心余杭分中心备案。

（二）履约保证金

合同签订后，采购人要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%。

九、验收

根据余财采〔2018〕5号《关于进一步规范政府采购验收工作的通知》要求，对单次采购金额在30万元（含）以上的货物类采购项目进行验收。对不按采购文件、响应承诺及政府采购合同要求供货的供应商，将依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律法规的规定，由相关部门对其进行处罚。

第四部分 合同样本

合同编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据                            项目（项目编号：HZYHZFCG-2020-    ）询价采购的结果，签署本合同。

一、货物名称、型号、规格、配置、技术参数、数量及合同价款

| 序号 | 货物名称 | 型号规格配置 及技术参数 | 单价(元) | 数量(台) | 合价(元) | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | ---- |  |
| 合同价款大写： |  |  |

（合同价款包括含货款、车辆购置税、车辆交强险、商业险、上牌费、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用及其他因本项目而产生的一切费用）。

二、技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、权利担保

1、乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

2、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

四、履约保证金

乙方凭中标通知书与合同签定后5个工作日内向甲方支付中标总额 5% 的履约保证金。

五、转包或分包

1、本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2、除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3、如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

六、质保期和质保金

1、改装部份质保期      年，车载设备质保期      年。

质保期内，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

2、质保金

在全部货款结算后5个工作日内，供应商向采购人缴纳成交总额的5%的质量保证金，质保期满后无息退还。

七、交货期、交货方式及交货地点

1、交货期： 合同签定后  45  日

2、交货方式：

3、交货地点：

八、货款支付

1、预付款合同金额的30%。供应商根据合同规定将货物交付并提供货物发票、上牌完成验收合格后，采购人凭发票、确认单以及合同上报区财政，区财政审批下拨款到位后，支付合同价剩余货款。

2、甲方支付合同价剩余货款前，乙方必须提交符合要求的发票。

九、税费

本合同执行中相关的一切税费（包含车辆购置税）保险、上牌费均由乙方负担。

十、质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2、乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、质保期要求：

（1）车辆改装部份质保期≥   年，   小时内响应，    小时到达现场，报修后    小时内到达维修现场解决问题 ，质保期内现场维修不了的改装件采取直接更换或替代措施；底盘车辆≥    年或     万公里质保。

（2）医疗设备保修期≥   年，终身维修，报修后     小时到达现场维修诊断确认。

（3）自动上车担架质保期≥     年，终身维修，报修后    小时内完成维修。

5、安装和调试：交货验收后10天内，所有参数及功能安装、调试到位，实现全部功能。

6、质保期内车辆及设备每年不少于2次上门巡检。

7、质保期外要求：车辆改装部份出现问题，    小时内响应，   小时到达现场，报修后    小时内解决问题，只收取部件成本费；设备    小时内响应维修。

十一、货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需

通知甲方货物已送达。

十二、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的()%违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日千分之（）向乙方支付违约金。

3、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之（）向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值（）%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十三、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、争议的解决

因车辆产品质量问题和售后服务问题发生争议，应首先通过协商解决并达成书面协议。如协商不成，任何一方均向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十五、合同生效及其它

1、招标文件、投标文件、更正公告、中标通知书、承诺函等均作为本合同组成部分，具有同等效力。

2、合同经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章后方可生效。

3、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，作为主合同不可分割的一部分。

4、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

5、本合同一式多份，具有同等法律效力，甲乙双方、区财政局采购监管科、验收单位，各执一份。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

法定代表人：                           法定代表人：

或授权代表（签字）：                    或授权代表（签字）：

地址：                                 地址：

电话：                                 电话：

传真：                                 传真：

开户银行：                             开户银行：

帐号：                                 帐号：

签约时间：      年    月   日

签约地点：

★ 此仅为合同书样本，中标单位需根据实际情况和采购人签订相应的合同！

第五部分 响应文件格式

1、资质文件目录

（1）询价响应函；（格式见附件）；

（2）法定代表人授权委托书或联合投标授权委托书（如果项目允许联合体投标）(格式见附件)；

（3）提供有效的依法缴纳税收证明（完税凭证或税务部门出具的证明）；

（4）营业执照（或事业单位法人登记证书或其他工商等登记证明材料）复印件；

（5）组织机构代码证、社保登记证（或供应商一年内缴纳过的社保缴纳花名册）、税务登记证复印件。（采购文件另有规定除外）；

（6）金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业独立参加政府采购活动时还须提供：总公司（总机构）授权原件（格式见附件）或房产权证(复印件)或其他有效财产证明材料(复印件)；

（7）提供采购公告中符合响应方特定条件要求的有效的其他资质复印件并加盖公司公章及需要说明的资料；

（8）联合投标协议书（如果项目允许联合体投标）（格式见附件）；

（9）无失信行为承诺书（格式见附件）。

附件1:

询价响应函

杭州市公共资源交易中心余杭分中心：

（响应方名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址：

我（姓名）系（响应方名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（采购项目名称）（编号为HZYHZFCG-20 -  ）标项___的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、本投标有效期自投标文件合格递交之日起 90日。

3、如我方中标，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按采购文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

4、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

5、我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，配合采购单位进行评标、验收等与本次采购相关工作。

6、我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。并保证遵守采购文件中的有关规定。

7、我方已详细审查全部采购文件，包括更正通知（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

8、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（1）至（5）项情形之一的，中标、成交无效。

法定代表人签字：          日 期：

响应方（公章）：

附件2：

法定代表人授权委托书

杭州市公共资源交易中心余杭分中心：

兹委派我单位                先生/女士（其在本单位的职务是：        ，联系电话：         ，手机：           ，传真：           ，身份证号：                ）代表我单位全权处理                   项目（项目编号：HZYHZFCG-2020-017   ）标项   的一切事项，若中标则全权代表本单位签订合同，并负责处理合同履行等事宜。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

特此告知。

法定代表人（签字）：         授权代表（签字）：

身份证号码：                身份证号码：

法定代表人和授权代表的身份证正反面复印件、授权代表在本单位社保缴纳证明（加盖社保部门公章）附后。

响应方（公章）：

授权委托日期：

附件3：

联合投标授权委托书

杭州市公共资源交易中心余杭分中心：

本授权委托书声明：根据甲单位（主办人）与乙单位(如果有的话，可按甲、乙、丙、丁...序列增加)签订的《联合投标协议书》的内容，主办人         现授权         先生/女士（其在本单位的职务是：        ，联系电话：         ，手机：           ，传真：           ，身份证号：                ）为联合投标全权代表，全权处理                   项目（项目编号：HZYHZFCG-20 -  ）标项   的一切事项，若中标则全权代表本单位签订合同，并负责处理合同履行等事宜，联合投标各方均予以认可并遵守。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

特此告知。

主办人法定代表人（签字）：        授权代表（签字）：

主办人法定代表人和授权代表的身份证正反面复印件、授权代表在本单位社保缴纳证明（加盖社保部门公章）附后

主办人单位公章：

授权委托日期：

附件4：

总公司（总机构）授权书

杭州市公共资源交易中心余杭分中心：

（区域性分支机构）具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同的能力，因此我公司授权                              （区域性分支机构）参加           项目（项目编号HZYHZFCG-20 -   ）标项   的投标，若中标则由                  （区域性分支机构）签订合同，并负责处理合同履行等事宜。且本公司就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

授权单位：

授权单位盖章：

授权单位法定代表人（签字）：

日期：

附件5：

联合投标协议书

甲方：

乙方：

(如果有的话，可按甲、乙、丙、丁...序列增加)

各方经协商，就响应项目名称为   项目（项目编号：HZYHZFCG-20 - ）标项   的采购活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以 为投标人，以 为主办人，并按照采购文件和《余杭区政府集中采购公开招标项目联合体投标须知》的规定进行投标。

二、在本次投标过程中，主办人的法定代表人或授权代表根据采购文件规定及投标内容而对采购单位所作的任何承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对采购单位所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标的其余各方保证对主办人为响应本次采购而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为：乙方承担的工作和义务为：

五、有关本次联合投标的其他事宜：

六、本协议提交采购单位后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议一式多份，报名资料和投标文件中各提供一份。

| 甲方单位： （公章） | 乙方单位：（公章） |
| --- | --- |
| 法定代表人：（签字） | 法定代表人（签字） |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

附件6:

无失信行为承诺书

杭州市公共资源交易中心余杭分中心：

本公司承诺：在本项目采购和执行期间，本公司、公司法定代表人及项目负责人不在国家相关行政主管部门公布的不良信用记录名单中，愿意接受社会各界监督。若本公司、公司法定代表人及项目负责人在此期间被列入失信被执行人等失信行为记录名单，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格等有关处理，给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任，并愿意承担相关法律责任。

法定代表人或授权代表（签字）：

供应商（公章）：

日期 ：

2、技术及商务文件目录

（1）所投产品具体配置表（对产品技术参数、指标及配置的详细说明）(格式见附件)；

（2）技术偏离表（采购响应方必须针对询价采购文件要求的技术参数逐个做出实质性响应）(格式见附件)；

（3）所投项目的实施工作计划：可包括组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法等；供货、安装调试方案；确保按时交付、正常运行等措施；

（4）项目组人员情况安排表(格式见附件)；

（5）售后服务方案；

（6）列入政府采购节能环保清单的证明资料；

（7）响应方认为需要的其他文件资料；

（8）关于对询价采购文件中有关条款的拒绝声明。

附件7:

所投产品具体配置表

项目编号：HZYHZFCG-20 -

| 序号 | 品名 | 数量 | 品牌 | 规格型号 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  | … |

备注：响应文件中必须明确主要产品的品牌、规格型号、性能指标等内容。可附产品介绍图文资料。

采购响应方（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

附件8:

技术偏离表

项目编号：HZYHZFCG-20 -

| 序号 | 内 容 | 询价采购文件 规范要求 | 响应文件 对应规范 | 偏离情况 （注明正偏离、负偏离或无偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：采购响应方应根据响应设备的性能指标、对照询价采购文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

采购响应方（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期 ：

附件9:

项目组人员情况安排表

项目编号：HZYHZFCG-20 –

| 拟任分工 | 姓名 | 学历 | 本单位工作时间 | 专业工龄 | 获得的专业技术资格证或技术培训登记证 | 履 历 | 联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 供货人员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装调试人员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 培训人员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：上述人员的履历、学历、资质证书等资料的复印件请附后。

采购响应方（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：20  年  月   日

附件10:

开 标 一 览 表

项目编号：HZYHZFCG-20 -

| 序号 | 品名 | 响应品牌型号、规格、配置等 | 数量 | 单价（单位：元） | 总价（单位：元） | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 安装调试费、售后服务、运费、税费等 |  |  |  |
| 总报价（大写并注明小写）： | 大写：人民币 元整 |
|  | 小写：￥ |

此表在不改变格式内容时，可自行制作。

采购响应方（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：20 年  月   日

附件11:

分项报价表

项目编号：HZYHZFCG-20 -

| 品名 | 品牌、型号、规格等 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装调试费、税收及其它费用 |  |
| 合计： | 大写：人民币 元整 |
|  | 小写：￥ |

备注：

1、分项报价表中合计总价应与开标一览表中的相应报价相一致，不一致时，以开标一览表报价为准。

2、分项报价表中单项报价出现“0元”、“零元”、免费、赠送以及类似免费含义的报价，视作响应无效。

采购响应方（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

附件12：

中小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为（请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加单位的项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

备注说明：

1、《中小微企业声明函》中，须同时满足以上两个条件。如响应方提供非本企业制造的货物，须提供制造商“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖响应方公章）；

2、如联合体投标时，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体各方须提供《中小微企业声明函》以及“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖本单位公章）；联合体其中一方为小型、微型企业的，联合协议中须约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总额30%以上。

附件13：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：